|  | Opisni Tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed.cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 300 E prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 30,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 35,0 cm, gradjevinska visina 12,0 cm, nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 300 E sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina visina 12,0 cm, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN100 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 300 E Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 50,0 cm, gradjevinska sirina 35,0 cm, gradjevinska visina 86,0 cm sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, sa 2 ulivne strane, sa izrezivim prikljuckom za kanale svih visina sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN150*/ DN200*, sa košarom za krupni otpad od pocinčanog čelika. sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 300 E Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Multiline ceona stjena V 300 za prikljucak DN75, iz nehrđajućeg čelika, odgovara zakraj kanala. Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
|  | *Nepotrebno precrtati |  |  |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x10 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 2032 cm2

Težina: 12 kg

Mrežasta rešetka (otvori mreže 16x22 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti C250,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 2139 cm2

Težina: 14,9 kg

Mrežasta rešetka (otvori mreže 16x22 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti D400,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 2139 cm2

Težina: 17,4 kg