|  | Opisni Tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed.cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 100 G prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 10,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 13,5 cm, gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm (odabrati potrebnu visinu). nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, V-oblika poprecnog presjeka, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 100 G sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN100 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 100 G sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), kao pozicija 01, ali sa gradjevinskom duzinom 50,0 cm, bez nagiba, gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, kao i eventualni za vertikalni prikljucak cijevi DN100, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom * za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN100 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline prelazni komad V 100 Iz polimernog betona otpornog na mraz, so i sve agresivne uticaje, kod postavljanja sa stepenicnim nagibom za premoscavanje od 2,5 cm visinske razlike* za pemoscavanje od 5,0 cm visinske razlike* Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 100 G Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG),sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 50,0 cm, gradjevinska sirina 13,5 cm, gradjevinska visina 45,0* cm (kratka forma), gradjevinska visina 60,0* cm (duga forma), sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), sa 2 ulivne strane, sa izrezivim prikljuckom za kanale svih visina za gradjevinske visine 15,0 cm do 20,0 cm (kratka forma)*/ do 25,0 cm (duga forma)*, sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN100*/ DN150*, sa pjeskolovom/liskolovom, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® Multiline Adapter V 100 G Za promjenu smjera toka iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), za gradjevinsku visinu 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 100 G Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® Multiline ceona stjena V 100 za prikljucak DN100 sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim dihtungom za prikljucak cijevi DN100, odgovara zakraj kanala, za gradjevinsku visinu 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
|  | *Nepotrebno precrtati |  |  |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja B125, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 371 cm2

Težina: 2,3 kg

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 371 cm2

Težina: 3,2 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 433 cm2

Težina: 3,5 kg

Livenoželjezna mosna Heelguard® rešetka za klasu opterećenja C250,

prema BAS EN 1433. Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 191 cm2

Težina: 3,8 kg

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja D400/E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 371 cm2

Težina: 4,1 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja D400/E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 433 cm2

Težina: 4,5 kg

Livenoželjezna pokrovna ploča za klasu opterećenja E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: -

Težina: 5,5 kg