|  | Opisni Tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed.cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 150 E prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 15,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 18,5 cm, gradjevinska visina 21,0*cm, 23,5*cm, 26,0*cm, 28,5*cm, 31,0*cm (odabrati potrebnu visinu). nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, V-oblika poprecnog presjeka, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 150 E sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina 21,0*cm, 23,5*cm, 26,0*cm, 28,5*cm, 31,0*cm (odabrati potrebnu visinu). sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN150 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 150 E sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, kao pozicija 01, ali sa gradjevinskom duzinom 50,0 cm, bez nagiba, gradjevinska visina 21,0*cm, 23,5*cm, 26,0*cm, 28,5*cm, 31,0*cm (odabrati potrebnu visinu). sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, kao i eventualni za vertikalni prikljucak cijevi DN150, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom * za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN150 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline prelazni komad V 150 Iz polimernog betona otpornog na mraz, so i sve agresivne uticaje, kod postavljanja sa stepenicnim nagibom za premoscavanje od 2,5 cm visinske razlike* za pemoscavanje od 5,0 cm visinske razlike* Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 150 E Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 50,0 cm, gradjevinska sirina 18,5 cm, gradjevinska visina 61,0 cm sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, sa 2 ulivne strane, sa izrezivim prikljuckom za kanale svih visina sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN150*/ DN200*, sa PP košarom za krupni otpad, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® Multiline Adapter V 150 E Za promjenu smjera toka iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, za gradjevinsku visinu 21,0*cm, 23,5*cm, 26,0*cm, 28,5*cm, 31,0*cm (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 150 E Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® Multiline ceona stjena V 150 za prikljucak DN150 sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim dihtungom za prikljucak cijevi DN150, odgovara zakraj kanala, za gradjevinsku visinu 21,0*cm, 23,5*cm, 26,0*cm, 28,5*cm, 31,0*cm (odabrati potrebnu visinu)., Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
|  | *Nepotrebno precrtati |  |  |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x10 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 17,3 cm

Ulivna površina: 1199 cm2

Težina: 2,6 kg; L=50 cm i 5,2 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x15 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 17,3 cm

Ulivna površina: 1227 cm2

Težina: 2,6 kg; L=50 cm i 5,2 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 17x23 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti C250,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 17,3 cm

Ulivna površina: 1151 cm2

Težina: 3,7 kg; L=50 cm i 7,4 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 17x23 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti D400,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 17,3 cm

Ulivna površina: 1151 cm2

Težina: 4,6 kg; L=50 cm i 9,2 kg; L=100 cm

Šlic ram od nehrđajućeg čelika (šlic sa strane)

za klasu nosivosti C250, u skladu sa BAS EN 1433.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 18,0 cm,

Otvor šlica: 1,25 cm

Visina šlica: 10,5 cm

Ulivna površina: 125 cm2

Težina: 6,5 kg; L=50 cm i 13,0 kg; L=100 cm

Šlic ram od nehrđajućeg čelika (šlic na sredini)

za klasu nosivosti D400, u skladu sa BAS EN 1433.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 18,0 cm,

Otvor šlica: 1,25 cm

Visina šlica: 15,0 cm

Ulivna površina: 125 cm2

Težina: 5,3 kg; L=50 cm i 10,5 kg; L=100 cm