|  | Opisni Tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed.cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 400 G prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 40,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 45,0 cm, gradjevinska visina 48,0 cm nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, V-oblika poprecnog presjeka, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 400 G sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina 48,0 cm sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 400 G sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), kao pozicija 01, bez nagiba, gradjevinska visina visina 55,0 cm sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, kao i sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN400 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 400 G, dvodijelni Gornji dio: Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG),sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 45,0 cm, gradjevinska visina 50,0 cm sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), sa 2 ulivne strane, sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Donji dio: gradjevinska sirina 52,0 cm, gradjevinska visina 71,5 cm sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN315*/ DN400*, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Multiline Adapter V 400 G Za promjenu smjera toka iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), za gradjevinsku visinu 48 cm Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 400 G Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® Multiline ceona stjena V 400 za prikljucak DN300 sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim dihtungom za prikljucak cijevi DN315, odgovara za kraj kanala, za gradjevinsku visinu visina 48,0 cm Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
|  | *Nepotrebno precrtati |  |  |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 43,8 cm

Ulivna površina: 1673 cm2

Težina: 29,8 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 43,8 cm

Ulivna površina: 1596 cm2

Težina: 33,0 kg