ACO HSD-2 300x500 mosni slivnik

od livenog željeza DN150, horizontalni.

Klasa opterecenja D 400

prema BAS EN 124 / DIN 1229

sa elastičnim uloškom protiv klaparanja,

sa bravicama za bezvijčano zaključavanje rešetke i šarkom,

tijelo slivnika sa obodom za prihvat hidroizolacije prema BAS EN 1253,

sa horizontalnim ispustom DN 150

sa otvorima za procijednu vodu,

gornji dio sa rešetkom i otvorima za odvodnju za vrijeme izgradnje,

podesiva visina ugradnje gornjeg dijela od 85 do 160 mm

sa pomjerljivim i rotirajućim gornjim dijelom

ugao otvaranja rešetke 110º

širina otvora rešetke 23 mm

ulivna površina 523 cm2

sa košarom od pocinčanog čelika za prihvat krupnog otpada kapaciteta 5 lit

težina ca. 73 kg