|  | Opisni Tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed.cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 300 G prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 30,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 35,0 cm, gradjevinska visina 12,0 cm, nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 300 G sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina visina 12,0 cm, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN200 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 300 G Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG),sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 50,0 cm, gradjevinska sirina 35,0 cm, gradjevinska visina 86,0 cm sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), sa 2 ulivne strane, sa izrezivim prikljuckom za kanale svih visina sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN150*/ DN200*, sa košarom za krupni otpad od pocinčanog čelika. sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 300 G Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 1146 cm2

Težina: 17,9 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 1381 cm2

Težina: 16,3 kg

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja D400/E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 1146 cm2

Težina: 24,1 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja D400/E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: 1146 cm2

Težina: 24,6 kg

Livenoželjezna pokrovna ploča za klasu opterećenja E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 33,8 cm

Ulivna površina: -

Težina: 25,8 kg