|  | Opisni tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed. Cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 100 E prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 10,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 13,5 cm, gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm (odabrati potrebnu visinu). nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, V-oblika poprecnog presjeka, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 100 E sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN100 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 100 E sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, kao pozicija 01, ali sa gradjevinskom duzinom 50,0 cm, bez nagiba, gradjevinska visina 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, kao i eventualni za vertikalni prikljucak cijevi DN100, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom * za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN100 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline prelazni komad V 100 Iz polimernog betona otpornog na mraz, so i sve agresivne uticaje, kod postavljanja sa stepenicnim nagibom za premoscavanje od 2,5 cm visinske razlike* za pemoscavanje od 5,0 cm visinske razlike* Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 100 E Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 50,0 cm, gradjevinska sirina 13,5 cm, gradjevinska visina 45,0* cm (kratka forma), gradjevinska visina 60,0* cm (duga forma), sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza (GGG), sa 2 ulivne strane, sa izrezivim prikljuckom za kanale svih visina za gradjevinske visine 15,0 cm do 20,0 cm (kratka forma)*/ do 25,0 cm (duga forma)*, sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN100*/ DN150*, sa pjeskolovom/liskolovom, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® Multiline Adapter V 100 E Za promjenu smjera toka iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, za gradjevinsku visinu 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 100 E Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® Multiline ceona stjena V 100 za prikljucak DN100 sa integrisanim zastitnim rubom od nehrđajućeg čelika, iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim dihtungom za prikljucak cijevi DN100, odgovara zakraj kanala, za gradjevinsku visinu 15,0*cm, 17,5*cm, 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). 20,0*cm, 22,5*cm, 25,0*cm, (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
|  | *Nepotrebno precrtati |  |  |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Mosna rešetka od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti A15, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 312 cm2

Težina: 1,1 kg; L=50 cm i 2,0 kg; L=100 cm

Mosna rešetka od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 312 cm2

Težina: 1,5 kg; L=50 cm i 2,6 kg; L=100 cm

Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti A15, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 178 cm2

Težina: 1,4 kg; L=50 cm i 2,9 kg; L=100 cm

Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 178 cm2

Težina: 2,3 kg; L=50 cm i 4,8 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x10 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 820 cm2

Težina: 1,5 kg; L=50 cm i 3,0 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x15 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 880 cm2

Težina: 1,0 kg; L=50 cm i 2,8 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 23x11 mm) od nehrđajućeg čelika za klasu nosivosti C250,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 880 cm2

Težina: 2,0 kg; L=50 cm i 4,6 kg; L=100 cm

Uzdužno profilna, protuklizna rešetka (razmak profila 8 mm) od nehrđajućeg čelika

za klasu nosivosti B125, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 430 cm2

Težina: 1,9 kg; L=50 cm i 3,9 kg; L=100 cm

Uzdužno prečkasta, protuklizna rešetka (razmak profila 6 mm) od nehrđajućeg čelika

za klasu nosivosti B125, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 12,3 cm

Ulivna površina: 465 cm2

Težina: 1,8 kg; L=50 cm i 3,6 kg; L=100 cm

Šlic ram od nehrđajućeg čelika (šlic sa strane)

za klasu nosivosti C250, u skladu sa BAS EN 1433.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 13,0 cm,

Otvor šlica: 1,25 cm

Visina šlica: 10,5 cm

Ulivna površina: 125 cm2

Težina: 2,4 kg; L=50 cm i 4,7 kg; L=100 cm

Šlic ram od nehrđajućeg čelika (šlic na sredini)

za klasu nosivosti D400, u skladu sa BAS EN 1433.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 13,0 cm,

Otvor šlica: 1,25 cm

Visina šlica: 15,0 cm

Ulivna površina: 125 cm2

Težina: 4,5 kg; L=50 cm i 8,7 kg; L=100 cm