|  | Opisni Tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Opis Kol JM | Jed.cijena | Ukupno |
|  |  | u KM | u KM |
| 1.1.1 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 200 S prema BAS EN 1433 i DIN V 19580 sa bezvijcanim zakljucavanjem resetke Sistem Drainlock® sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, iz ACO polimernog betona, otpornog na mraz, soli i ostale agresivne uticaje, sa ACO DRAIN® sigurnosnim utorom (SF) na izljevnoj strani, svijetla sirina 20,0 cm, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska sirina 23,5 cm, gradjevinska visina 26,5*cm, 29,0*cm, 31,5*cm, 34,0*cm, 36,5*cm (odabrati potrebnu visinu). nepropustan za sve vrste tecnosti do svoje gornje ivice, V-oblika poprecnog presjeka, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.2 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 200 S sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, kao pozicija 01, gradjevinska duzina 100,0 cm, gradjevinska visina 26,5*cm, 29,0*cm, 31,5*cm, 34,0*cm, 36,5*cm (odabrati potrebnu visinu). sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN200 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.3 | ACO DRAIN® Multiline kanal za odvodnju V 200 S sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, kao pozicija 01, ali sa gradjevinskom duzinom 50,0 cm, bez nagiba, gradjevinska visina 26,5*cm, 29,0*cm, 31,5*cm, 34,0*cm, 36,5*cm (odabrati potrebnu visinu). sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i križne spojeve, kao i eventualni za vertikalni prikljucak cijevi DN200, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom * za vertikalni vodonepropusni prikljucak cijevi DN200 Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.4 | ACO DRAIN® Multiline prelazni komad V 200 Iz polimernog betona otpornog na mraz, so i sve agresivne uticaje, kod postavljanja sa stepenicnim nagibom za premoscavanje od 2,5 cm visinske razlike* za pemoscavanje od 5,0 cm visinske razlike* Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.5 | ACO DRAIN® Multiline Sabirnik V 200 S Iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika,sa bezvijacnim aretirajucim sistemom Drainlock®, gradjevinska duzina 50,0 cm, gradjevinska sirina 23,5 cm, gradjevinska visina 67,0 cm sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, sa 2 ulivne strane, sa izrezivim prikljuckom za kanale svih visina sa predoblikovanjem sa strane za ugaone i krizne spojeve, sa integrisanim TÜV-atestiranim dihtungom za prikljucak cijevi DN150*/ DN200*, sa PP košarom za krupni otpad, sa pokrovnom resetkom po izboru projektanta/investitiora** Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.6 | ACO DRAIN® Multiline Adapter V 200 S Za promjenu smjera toka iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, za gradjevinsku visinu 26,5*cm, 29,0*cm, 31,5*cm, 34,0*cm, 36,5*cm (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.7 | ACO DRAIN® Multiline Kombinirana ceona stjena V 200 S Iz polimernog betona odpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, odgovarajucim za kanalni pocetak i kraj, Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
| 1.1.8 | ACO DRAIN® Multiline ceona stjena V 200 za prikljucak DN200 sa integrisanim zastitnim rubom od pocinčanog čelika, iz polimernog betona otpornog na mraz, soli i sve agresivne uticaje, sa integrisanim dihtungom za prikljucak cijevi DN200, odgovara zakraj kanala, za gradjevinsku visinu 26,5*cm, 29,0*cm, 31,5*cm, 34,0*cm, 36,5*cm (odabrati potrebnu visinu). Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca. |  |  |
|  | _______Kom. | ................... | ................. |
|  | *Nepotrebno precrtati |  |  |

** Mogućnost odabira pokrovnih rešetki

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 740 cm2

Težina: 8,6 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja C250, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 905 cm2

Težina: 7,5 kg

Livenoželjezna mosna rešetka za klasu opterećenja D400/E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 740 cm2

Težina: 11,9 kg

Livenoželjezna mrežasta rešetka za klasu opterećenja D400/E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 756 cm2

Težina: 11,7 kg

Livenoželjezna pokrovna ploča za klasu opterećenja E600, prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: -

Težina: 12,6 kg

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x10 mm) od pocinčanog čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 1632 cm2

Težina: 3,5 kg; L=50 cm i 7,0 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 30x15 mm) od pocinčanog čelika za klasu nosivosti B125,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 1674 cm2

Težina: 3,3 kg; L=50 cm i 6,4 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 17x23 mm) od pocinčanog čelika za klasu nosivosti C250,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 1541 cm2

Težina: 6,0 kg; L=50 cm i 12,0 kg; L=100 cm

Mrežasta rešetka (otvori mreže 16x22 mm) od pocinčanog čelika za klasu nosivosti D400,

prema BAS EN 1433.

Sa bezvijčanim sigurnosnim zaključavanjem Drainlock®.

Dužina: 50 cm i 100 cm

Širina: 22,3 cm

Ulivna površina: 1391 cm2

Težina: 7,9 kg; L=50 cm i 16,0 kg; L=100 cm